## Slide 1
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
Facultad de Ingeniería Industrial, de Sistemas y Mecatrónica
Sistema de Riego Inteligente para un Huerto Universitario
Gemelo Digital y Simulación de Infraestructura de Red
Integrantes:
▸ Orbezo Falcon, Abel Isaac
▸ Bernardo Cuellar, Jean Carlos
▸ Gilian Aguilar, Phatrick Sahit
▸ Dias Valles, Russell
▸ De la Cruz Guillen, Julio Cesar
Docente: Dra. Ines Eusebia Jesus Tolentino
Ciencias Sociales y del Comportamiento Humano | Huánuco – Perú
🌿

## Slide 2
EL PROBLEMA
Crisis Alimentaria y Brecha Tecnológica
🌍 Contexto Global
▸ La FAO (2022) señala deficiencias en infraestructura para alimentos frescos
▸ La ONU (2021) exige modelos de producción que minimicen impacto ambiental
▸ El agua y el suelo son recursos vitales y finitos
▸ Brecha entre formación teórica y resolución de problemas reales
🏫 Contexto Local (UNHEVAL)
▸ Ausencia de huerto inteligente en la universidad
▸ Toma de decisiones empírica sin sensores
▸ Carencia de infraestructura tecnológica en áreas de cultivo
▸ Falta de espacios para aprendizaje práctico
▸ Problema central: Ausencia de un modelo de huerto universitario inteligente que articule producción agroecológica con tecnología

## Slide 3
OBJETIVOS
¿Qué queremos lograr?
OBJETIVO GENERAL
Diseñar y planificar un modelo de huerto universitario inteligente, técnica y presupuestalmente viable, que articule producción agroecológica, innovación tecnológica, aprendizaje práctico y sostenibilidad en la comunidad universitaria de la UNHEVAL.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
01
Diseñar la propuesta técnica del huerto, considerando organización del espacio y módulos de cultivo
02
Planificar la incorporación progresiva de tecnologías IoT (sensores, monitoreo)
03
Estructurar propuesta presupuestal y operativa para implementación gradual
04
Diseñar acciones formativas con aprendizaje experiencial y educación ambiental
05
Establecer un modelo replicable que contribuya a la sostenibilidad institucional

## Slide 4
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
¿Cómo funciona el Huerto Inteligente?
⚡ ESP32
▸ Lee 10 sensores cada 0.5s
▸ Controla relays (bomba, ventilador, pulverizador)
▸ Lazo cerrado automático
→
🌐 Bridge
▸ API en FastAPI (Render)
▸ Piggyback: sensores + comandos
▸ Endpoints REST
→
🗄️ Supabase
▸ PostgreSQL en la nube
▸ 6 tablas: sensores, lecturas, alertas...
▸ Realtime para el frontend
🖥️ Frontend Web (SPA Brutalista)
▸ Dashboard en tiempo real: gráfico, sensores, actuadores, configuración de umbrales
▸ Simulación de sequía, pH, temperatura, humedad → envía alertas al ESP32
▸ OverrideManager: ciclo visual de 3 fases (DEGRADING → HOLDING → RECOVERING)
▸ Juego educativo interactivo para aprender sobre riego inteligente
↓

## Slide 5
HARDWARE POR MÓDULO
Cada invernadero = 1 ESP32 + 10 sensores + actuadores
⚡
ESP32
Microcontrolador Wi-Fi + Bluetooth Doble núcleo
🌡️
DHT22
Temperatura y Humedad ambiente 1 por invernadero
💧
Humedad Suelo
4 sensores capacitivos 1 por maceta Lectura analógica
🧪
pH Suelo
4 sensores 1 por maceta Rango 0-14
📺
OLED 0.96"
Display I2C 5 páginas Estado en tiempo real
🔀
MUX 74HC4067
16 canales analógicos Multiplexa 8 sensores 1 pin ADC del ESP32
💡
Shift Register
74HC595 8 LEDs (4 verde + 4 rojo) 3 GPIO del ESP32
🔌
Relays
3 por maceta Bomba / Ventilador / Pulverizador

## Slide 6
CONECIONES Y PIN MAPPING
Distribución de pines del ESP32
MUX CD74HC4067 — Sensores Analógicos
▸ S0=GPIO27 | S1=GPIO16 | S2=GPIO17 | S3=GPIO18
▸ SIG=GPIO34 (ADC del ESP32)
▸
▸ C0 → Humedad Suelo MAC-1 C4 → Humedad Suelo MAC-3
▸ C1 → pH MAC-1 C5 → pH MAC-3
▸ C2 → Humedad Suelo MAC-2 C6 → Humedad Suelo MAC-4
▸ C3 → pH MAC-2 C7 → pH MAC-4
▸
▸ DHT22 = GPIO4 (compartido)
Actuadores y LEDs
▸ MAC-1: Bomba=GPIO32 | Vent=GPIO14 | Pulv=GPIO5
▸ MAC-2: Bomba=GPIO23 | Vent=GPIO0 | Pulv=GPIO15
▸ MAC-3: Bomba=GPIO12 | Vent=GPIO11 | Pulv=GPIO10
▸ MAC-4: Bomba=GPIO8 | Vent=GPIO7 | Pulv=GPIO6
▸
▸ 74HC595 Shift Register:
▸ DS=GPIO2 | SHCP=GPIO3 | STCP=GPIO19
▸ Q0-Q3 = Verde (relay activo)
▸ Q4-Q7 = Rojo (condición crítica)
▸
▸ LEDs globales: Naranja=33 | Amarillo=25 | Verde=1
▸ 50 sensores totales: 5 invernaderos × (2 compartidos + 4×2 por maceta) = 50 IDs en Supabase

## Slide 7
FLUJO DE DATOS
Piggyback: todo en una sola llamada HTTP
1
ESP32 Lee
▸ DHT22: temp + hum_amb
▸ MUX: 4× hum_suelo
▸ MUX: 4× pH
▸ Total: 10 sensores
▸ Cada 0.5 segundos
→
2
Envía al Bridge
▸ POST /api/sync
▸ Device: 1
▸ Sensors: {0:25.3,...}
▸ Pending: true
▸ Cada 7 segundos
→
3
Bridge Procesa
▸ Batch INSERT 10 filas
▸ Consulta commands
▸ Consulta overrides
▸ Limpia alertas viejas
▸ Todo en paralelo
→
4
Respuesta
▸ ok: true
▸ sensors_written: 10
▸ commands: [relays]
▸ overrides: [alertas]
▸ ESP32 aplica todo
▸ 1 llamada HTTP reemplaza 4: sensores + comandos + overrides + cleanup = bajo uso de RAM en ESP32

## Slide 8
SIMULACIÓN Y CICLO DE OVERRIDE
Creando escenarios críticos para probar el lazo cerrado
Botones de Simulación
▸ SEQUÍA → hum_suelo baja a 10% (per-maceta)
▸ pH CRÍTICO → pH sube a 10.0 (per-maceta)
▸ TEMP EXTREMA → temp sube a 45°C (compartido)
▸ HUMEDAD BAJA → hum_amb baja a 15% (compartido)
▸
▸ Validación: si valor dentro de umbrales → RECHAZA
Ciclo de Override (ESP32)
▸ 1. DEGRADING (21s): valor actual → crítico
▸ 7 pasos graduales × 3s cada uno
▸ 2. HOLDING (2s): se mantiene en crítico
▸ 3. RECOVERING (60s): crítico → setpoint ideal
▸ 20 pasos graduales × 3s cada uno
▸ TTL: 120 segundos → expira automáticamente
Timeline de Visualización en Frontend (x10 más lento)
WAITING
30s
DEGRADING
210s
HOLDING
20s
RECOVERING
100s
DONE
▸ Actuadores visuales (bomba, ventilador, pulverizador) solo se muestran ON durante RECOVERING

## Slide 9
LAZO CERRADO AUTOMÁTICO
El ESP32 toma decisiones sin intervención humana
💧
BOMBA DE AGUA
Controla: Humedad del suelo
▸ ON si hum_suelo < 30%
▸ OFF si hum_suelo > 55%
▸ Riego por goteo individual
🌀
VENTILADOR
Controla: Temperatura y humedad
▸ ON si temp > 35°C
▸ ON si hum_amb > 85%
▸ OFF si temp < 30°C y hum_amb < 75%
💨
PULVERIZADOR
Controla: Humedad ambiente
▸ ON si hum_amb < 20%
▸ ON si temp > 35°C
▸ OFF si hum_amb > 50%
▸ Evaluación continua cada 0.5s → LED naranja (crítico), amarillo (alerta), verde (normal)

## Slide 10
BASE DE DATOS — SUPABASE
PostgreSQL en la nube con 6 tablas principales
monitoreo_lecturas
Lecturas de sensores
sensor_id, valor_lectura, fecha_hora 50 sensores, IDs 0-49 Batch insert (10 filas/POST)
sensores
Catálogo de sensores
50 registros Tipo, maceta, fórmula de ID Dispositivo asociado
simulacion_alertas
Alertas de simulación
tipo, sensor, valor, maceta activa=true → override activo Cleanup 300s
control_actuadores
Comandos de relays
dispositivo, actuador, pin PENDIENTE → EJECUTADO Via piggyback
configuracion
Umbrales por dispositivo
JSONB: temp, humAmb, humSuelo, ph (min/max) Upsert on save
dispositivos
Nodos ESP32
5 registros (IDs 1-5) 1 por invernadero Estado de conexión

## Slide 11
FRONTEND — PANEL DE CONTROL
SPA Brutalista con diseño industrial
📊
Dashboard
Gráfico en tiempo real cada 2 segundos Dual Y-axis
⚙️
Configuración
Umbrales guardados en Supabase 4 parámetros
🎮
Simulación
4 botones críticos Validación umbrales Override visual
📋
Tabla Sensores
50 sensores en vivo Filtrado por módulo Actualización auto
🎮
Juego Educativo
Aprender riego 8 amenazas Combo streaks
Stack del Frontend
HTML5 • CSS3 (Brutalist) • JavaScript (SPA) • Chart.js • ModuleLoader (?v=7 cache bust) • EventBus • Hash Router • JetBrains Mono

## Slide 12
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Contribución del proyecto a la Agenda 2030
ODS 2
Hambre Cero
Producción de alimentos frescos en el campus universitario
ODS 4
Educación de Calidad
Aprendizaje experiencial con IoT y agricultura
ODS 6
Agua Limpia
Riego inteligente que optimiza el uso del agua
ODS 9
Industria e Innovación
Tecnología IoT aplicada a producción agrícola
ODS 11
Ciudades Sostenibles
Huerto urbano replicable en comunidades
ODS 12
Producción Responsable
Uso eficiente de recursos orgánicos y locales
ODS 13
Acción Climática
Reducción de desperdicio hídrico y energético
ODS 17
Alianzas
Proyecto interdisciplinario universidad-comunidad

## Slide 13
PRESUPUESTO
Inversión total: S/ 1,545 (electrónica)
Componente
Modelo
Cant.
P.Unit.
Subtotal
Microcontrolador
ESP32 DevKit
5
S/ 35
S/ 175
Sensor Humedad
Capacitivo v1.2/v2.0
20
S/ 10
S/ 200
Sensor pH
pH-sensor Breakout
20
S/ 25
S/ 500
Sensor Ambiental
DHT22
5
S/ 10
S/ 50
Pantalla Local
OLED 0.96" I2C
5
S/ 18
S/ 90
Expansor Salidas
74HC595
5
S/ 3
S/ 15
Módulo Relé
Relé 1-4 canales
10
S/ 12
S/ 120
Bomba de Agua
Sumergible 5V
5
S/ 8
S/ 40
Ventilador
Mini DC 5-12V
5
S/ 10
S/ 50
Panel Solar + Bat.
Kit 5-6V + 18650
5
S/ 35
S/ 175
LEDs Indicadores
Rojo/Verde
20
S/ 1
S/ 20
Accesorios
Cables, MUX, etc.
-
-
S/ 110
TOTAL ELECTRÓNICOS
S/ 1,545

## Slide 14
CONCLUSIONES
Resultados clave del proyecto
01
La integración IoT en agricultura universitaria es factible con recursos modestos. Un sistema funcional por menos de S/ 500 por módulo.
02
El equipo desarrolló competencias prácticas en arquitectura IoT, redes, gestión de proyectos y presupuestación técnica.
03
La metodología combina trabajo de campo, investigación, simulación en Wokwi y Cisco Packet Tracer.
04
El huerto sienta bases para innovación tecnológica y sostenibilidad en la UNHEVAL y la región Huánuco.
▸ Repositorio: github.com/pgilian13-collab/huerto-puente | Demo: huerto-puente.onrender.com

## Slide 15
Gracias
Sistema de Riego Inteligente — Huerto Universitario UNHEVAL
Integrantes: Orbezo · Bernardo · Gilian · Dias · De la Cruz
Dra. Ines Eusebia Jesus Tolentino | Ciencias Sociales y del Comportamiento Humano
🌿